|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «___» _____________ № ___ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области»

п. Кардымово

2018 год

# Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.» - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 916 Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования. Задачи Программы: - Снижение удельных величин потребления топливно - энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей; - Снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду; - Реализация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности по повышению эффективности, снижению потерь, обновлению основных фондов при эксплуатации административных зданий, инженерных систем, иных объектов муниципальной собственности. |
| Целевые показатели Программы | 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; - доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: - количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; - количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; - количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; - количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; - количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; - количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15959,876 тыс. рублей, из них: - средства бюджета субъекта федерации - 4448,200 тыс. руб., - средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 80,000 тыс. руб., - средства бюджета сельских поселений - 427,416 тыс. руб., - средства внебюджетных источников (далее средства инвестора) - 11004,260тыс. руб., с распределением по периодам: 2018 год- 11965,181 тыс. рублей, из них: - средства бюджета субъекта федерации - 4448,200 тыс. руб., - средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – 20,000 тыс. руб., - средства бюджета сельских поселений - 427,416 тыс. руб., - средства инвестора - 7069,565 тыс. рублей; 2019 год - 1331,565 тыс. рублей, из них: - средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – 20,000 тыс. руб., - средства инвестора - 1311,565 тыс. рублей; 2020 год - 1331, 565 тыс. рублей, из них: - средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 20,000 тыс. руб., - средства инвестора - 1311,565 тыс. рублей; 2021 год - 1331,565 тыс. рублей, из них: - средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 20,000 тыс. руб., - средства инвестора - 1311,565 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 1625627 кВт*ч или (12776,083 тыс. руб.); Экономия средств населения по оплате коммунальных услуг - - 1008,282 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области в 26 км восточнее   от            г. Смоленска.  Общая площадь территории 1093 км², с    развитой транспортной    инфраструктурой,  резервами  развития  логистики, привлекательными   инвестиционными   зонами.   Динамика численности населения (Таб.1) на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области положительная, с 2010 по 2017 год количество проживающих граждан увеличилось на 736 человек  или на 6,2%. Некоторое снижение населения за 2107 год связано с временными миграционными процессами.

Таблица 1

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11826 | 12070 | 12171 | 12352 | 12499 | 12629 | 12701 | 12562 |

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по уточнённым данным)  в 2017году на 0,88 млрд. руб. (или 10%) больше   по сравнению с 2016 годом  (Таблица 2, Рисунок 1).

Таблица 2

| Наименование отраслей экономики муниципального образования | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | Рост показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млрд. руб. | % |
| 1. Обрабатывающая промышленность | млрд. руб. | 4,747 | 6,319 | 1,572 | 33,1 |
| 2. Торговля | млрд. руб. | 3,460 | 2,699 | -0,761 | -22,0 |
| 3. Сельское хозяйство | млрд. руб. | 0,443 | 0,492 | 0,049 | 11,1 |
| 4. Прочие | млрд. руб. | 0,148 | 0,168 | 0,020 | 13,5 |
| Итого: | млрд. руб. | 8,798 | 9,678 | 0,880 | 10,0 |

Рисунок 1

В целом на производственную и непроизводственную сферу экономики, а именно на обеспечение энергетических потребностей муниципального образования Кардымовский район Смоленской области в 2017 году израсходовано 54,295  тыс. Гкал  тепловой энергии, 42207,9 тыс. кВт*час электроэнергии, 13644,1 тыс. м3  природного  газа,  всего  38,05  тыс.  т.у.т.  (тонн условного топлива), что на 3,33 тыс. т.у.т. меньше, чем в 2016 году.

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов - краеугольный принцип Федерального закона от 23 ноября   2009   года     № 261 - ФЗ «Об энергосбережении    и   повышении    энергетической эффективности». Основной показатель эффективного и рационального использования энергетических ресурсов - энергоёмкость ВМП (валового муниципального   продукта), определён   по отдельным   регионам   РФ, согласно официальному отчету Росстата, как отношение   количества условного топлива в килограммах к 10 тыс. Рублей ВМП.

Таблица 3

| Наименование | Объём, млрд. руб. | Потребление ТЭР в условном эквиваленте, т.у.т | Энергоёмкость, кг.у.т./10 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ВМП 2016 | 8,798 | 41380,22 | 47,03 |
| 2. ВМП 2017 | 9,678 | 38050,14 | 39,32 |

Энергоёмкость ВМП (Таблица 3) в 2017 году в отношении к 2016 году, в Кардымовском районе ,  снизилась   на 7,71 кг.у.т./10 тыс. руб.

Экономика    муниципального    образования «Кардымовский    район» Смоленской области   в   целом, в том числе и её связующее звено, в части непромышленной сферы - бюджетные учреждения, стремится к эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов.     Однако     специфика      энергосбережения      и      энергоэффективности   в муниципальных учреждениях - это жёсткое лимитирование затрат на приобретение ресурсов и исполнение энергосберегающих мероприятий.

Анализ потребления ресурсов бюджетными учреждениями в 2017 году призван выявить источники резервов энергосбережения, найти способы и методы достижения результатов в снижении затрат на расход ресурсов. Потребление энергоресурсов бюджетными   учреждениями в динамике, за последние шесть лет, отражено в Таблице 4 и графике (Рисунок 2).

Таблица 4

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | Период потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 2869795 | 2818737 | 2911826 | 2807719 | 2834872 | 2795711 |
|  | Электроэнергия | Т.у.т. | 988,64 | 971,05 | 1003,12 | 967,26 | 976,61 | 963,12 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал | 3514 | 3531 | 3545 | 3478 | 3338 | 3515,9 |
|  | Теплоэнергия | Т.у.т. | 522,18 | 524,71 | 526,79 | 516,83 | 496,03 | 516,84 |
| 3 | Природный газ | Тыс. м³ | 141,29 | 140,52 | 136,33 | 122,54 | 113,962 | 109,246 |
|  | Природный газ | Т.у.т. | 163,05 | 162,16 | 157,32 | 141,41 | 131,51 | 126,07 |
|  | Итого |  | Т.у.т. | 1673,87 | 1657,92 | 1687,23 | 1618,35 | 1604,15 | 1606,03 |

Рисунок 2

Сопоставление данных таблицы и графика отражают  стабильное снижение потребления  энергоресурсов  с небольшим отклонениям по оси Y+ потребления тепловой энергии в 2017 году. Незначительное увеличение расхода тепловой энергии связано с подсоединением здания МБУ  ФОК к централизованному отоплению.

Энергоресурсы – важнейший элемент рынка. Затраты на приобретение энергоресурсов в бюджетной сфере района в 2017 году составили 12,8% от расхода консолидированного бюджета муниципального образования или 36,426 млн. руб.  Не смотря на последовательное и плавное снижение потребления ТЭР за предыдущие шесть лет, необходимость в энергосбережении и повышении энергетической  эффективности  зданий,     пользователями   которых   являются   муниципальные казённые и бюджетные учреждения (далее - муниципальные здания, Таб. 5) остаётся актуальной.

Таблица 5

| Характеристика | Кол-во Зданий, Единиц | Общая площадь м² | Отаплива- емая площадь м² | Персонал, Чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы местного самоуправления | 16 | 1841 | 1597,3 | 125 |
| Учреждения образования | 24 | 27019,1 | 25851,2 | 345 |
| Учреждения культуры | 12 | 7454,5 | 7392,5 | 120 |
| Всего | 52 | 36314,6 | 34841 | 590 |

Для анализа и отражения действительных проблем, затрат и параметров, мероприятий на снижение потребления тепло – энергоресурсов (далее ТЭР) в    муниципальных учреждениях муниципального образования «Кардымовский   район» Смоленской     области     использованы    в разрезе 2017 г.:

1. Структура    расхода    ТЭР   на   территории   Кардымовского   района в учреждениях муниципального подчинения, Таб. 6;

2. Структура    расхода    ТЭР   на   территории   Кардымовского   района по бюджетным и казённым учреждениям, Таб.7;

3. График соотношения затрат на ТЭР учреждениями муниципального подчинения, Рисунок 3.

Структура расхода ТЭР на территории Кардымовского района в

учреждениях муниципального подчинения за 2015 - 2016 гг.

Таблица 6

| Наименование учреждений, объектов и ТЭР | Ед. измер | В нату ральном выраже нии | В денеж ном выра жении, тыс. руб. | В услов ном топ ливе, т.у.т. | В долях % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Всего, в т. ч. |  |  | 34108,10 | 1948,66 | 100 |
| Электроэнергия, в т. ч. | кВт*ч | 2834872 | 19669,108 | 976,62 | 57,67 |
| Адм. здания: освещение, силовые и бытовые нужды | кВт*ч | 517615 | 3591,353 | 178,32 |  |
| Отопление | кВт*ч | 1637931 | 11364,408 | 564,27 |  |
| Социально - бытовые здания (баня д. Шокино) | кВт*ч | 9020 | 62,583 | 3,11 |  |
| Уличное освещение | кВт*ч | 670306 | 4650,764 | 230,92 |  |
| Теплоэнергия | Гкал | 3337,7 | 9713,828 | 495,98 | 28,48 |
| Административные здания (АЗ) | Гкал | 3337,7 | 9713,828 | 495,98 |  |
| Природный газ | м³ | 113,962 | 689,458 | 131,51 | 2,10 |
| Административные здания | м³ | 113962 | 689,458 | 131,51 |  |
| ХВС | м³ | 13004,3 | 444,588 | 0 | 1,32 |
| Административные здания | м³ | 13004,3 | 444,588 | 0 |  |
| ГВС | м³ | 4552,8 | 749,368 | 37,14 | 2,20 |
| Административные здания | м³ | 4552,8 | 749,368 | 37,14 |  |
| Твердое печное топливо | т | 303,75 | 886,072 | 225,57 | 2,53 |
| Административные здания | т | 281 | 819,708 | 215,81 |  |
| Социально - бытовые здания (баня) | т | 22,75 | 66,364 | 9,76 |  |
| Моторное топливо (АИ-92) | л | 54924,6 | 1955,674 | 81,84 | 5,70 |
| Служебные автомобили | л | 54924,6 | 1955,674 | 81,84 |  |
| 2017 год |
| Всего, в т. ч. |  |  | 36489,93 | 1935,44 | 100 |
| Электроэнергия, в т. ч. | кВт*ч | 2795711 | 21246,70 | 963,13 | 49,77 |
| Адм. здания: освещение, силовые и бытовые нужды | кВт*ч | 501439 | 3810,808 | 172,75 |  |
| Отопление | кВт*ч | 1617637 | 12254,375 | 557,28 |  |
| Социально - бытовые здания (баня д. Шокино) | кВт*ч | 7400 | 56,475 | 2,55 |  |
| Уличное освещение | кВт*ч | 669235 | 5125,042 | 230,55 |  |
| Теплоэнергия | Гкал | 3515,892 | 10375,381 | 516,84 | 26,7 |
| Административные здания (АЗ) | Гкал | 3515,892 | 10375,381 | 516,84 |  |
| Природный газ | м³ | 108,147 | 663,020 | 124,8 | 6,45 |
| Административные здания (АЗ) | м³ | 108,147 | 663,020 | 124,8 |  |
| ХВС | м³ | 12505,4 | 448,570 | 0 | 0 |
| Административные здания | м³ | 12505,4 | 448,570 | 0 |  |
| ГВС | м³ | 4539,6 | 772,757 | 36,64 | 1,89 |
| Административные здания | м³ | 4539,6 | 772,757 | 36,64 |  |
| Твердое печное топливо | т | 284,27 | 814,893 | 225,57 | 11,65 |
| Административные здания | т | 264 | 751,034 | 203,02 |  |
| Социально - бытовые здания (баня) | т | 20,27 | 63,859 | 8,7 |  |
| Моторное топливо (АИ-92) | л | 60297,75 | 2168,609 | 68,46 | 3,54 |
| Служебные автомобили | л | 60297,75 | 2168,609 | 68,46 |  |

В 2017 году в отношении к 2016 - ому, на расход ТЭР, фактор   погодных условий - снижение температуры наружного воздуха был незначительным.  Согласно методики   приведения   объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном периоде к сопоставимым условиям, раздел   III, формулы   9, 10, 11, 12   Приказа   Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. N 591, приведённый в сопоставимые условия объём (доля объёма) потребления ТЭР в части относящейся к тепловой энергии не изменится.

Данные Таблицы 6 иллюстрируют, что процесс энергосбережения в бюджетных учреждениях муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области продолжается. Вместе с тем, реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении      и     повышении    энергетической   эффективности» выполняется в условиях дефицита бюджетных средств.

Для определения мероприятий по достижению целей и решению задач Программы подлежат анализу особенности   потребления   ресурсов   в муниципальных образованиях поселений и структурных подразделениях Администрации.

Структура расхода ТЭР на территории Кардымовского района по

бюджетным и казённым учреждениям за 2017 г.

Таблица 7

| Наименование ресурса | Муниципальные образования | Учреждения образования | Учреждения культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе |  | 7504429 |  | 23621704 |  | 5363799 |
| Электроэнергия, в т. ч. | 760863 | 5836264 | 1623825 | 12298268 | 411023 | 3112169 |
| освещение и иные устройства | 74481 | 579982 | 430942 | 3263800 | 94391 | 714706 |
| отопление | 9747 | 74765 | 1192883 | 9034468 | 316632 | 2397463 |
| социально - бытовые здания | 7400 | 56475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уличное освещение | 669235 | 5125042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 32,12 | 127706 | 2927,8 | 8289014 | 555,9 | 1958661 |
| Газ | 64658 | 396200 | 20768 | 126872 | 22721 | 139949 |
| ХВС | 500 | 18167 | 11677,70 | 418787 | 327,80 | 11617 |
| ГВС | 0 | 0 | 4540 | 772757 | 0 | 0 |
| Твердое топливо | 20 | 63859 | 264 | 751034 | 0 | 0 |
| Моторное топливо | 29203 | 1062234 | 27249 | 964972 | 3845 | 141403 |

Рисунок 3

По данным Таблицы 8 и графика (Рисунок 3), учреждения образования потратили в 2017 году 23,622 млн.  руб.  на приобретение ТЭР, что составляет 65%, от расхода консолидированного бюджета района на эти цели.  Более 50% от указанных затрат - 12,298 млн. руб. – затраты, связанные с   обеспечением объектов образования   электроэнергией, из которых 9,034 млн. руб. или 73,4% - расходы на отопление. Намного выше, чем затраты на централизованное отопление (тепловая энергия) - 8,289 млн. руб. Причём при использовании электроэнергии, отапливается 5333 м² объектов образования, а централизованным отоплением 16209 м². В сфере образования, эксплуатируется две угольные котельные с морально и   физически изношенным оборудованием, отапливающие 2 объекта МБОУ «Тирянская ОШ" и Шестаковский филиал МБОУ "Соловьёвская основная школа» общей   площадью 1945 м² с расходом средств на топливо (уголь) 0,75   млн.  руб., электроэнергию (работа   насосов   и вентиляторов) 0,398 млн. руб., всего 1,148 млн. руб. Без учёта зарплаты персонала котельных, издержек на транспортировку и складирование угля, ремонт оборудования и тепловых сетей.

Муниципальные  образования Кардымовского района всех уровней потратили  в  2017  году  7,504  млн.  руб.  на  приобретение  ТЭР,  что составляет  20,6%,  от  расхода  консолидированного бюджета района на их закупку. Затраты на освещение населённых пунктов Кардымовского района  в  2017 году  равняются  5,125 млн. руб., или 68% совокупного расхода средств на ТЭР казёнными учреждениями.  Во всех зданиях муниципальных образований района, система отопления работает от индивидуальных   источников   тепловой энергии -  бытовых газовых котлов, за    исключением    здания   Администрации    Нетризовского сельского поселения, где используются электрические панели мощностью 1,5   кВт    NOBO    ELEKTRO    AS в количестве 4 шт., c высокоточными   ползунковыми термостатами.

В учреждениях культуры затраты на электроэнергию 3,112 млн. руб., или 58%  от  общего  расхода  5,364  млн.  руб. на ТЭР.  На  отопление объектов культуры  от   электрооборудования израсходовано 2,394 млн. руб.,  что  составляет  77%  затрат  на  всю электроэнергию и превышает затраты    на     теплоэнергию    (1,959   млн.   руб.)    от   централизованного отопления. По ранжиру, затраты на приобретение ресурсов по бюджетным и казённым учреждениям располагаются в следующей последовательности:

1. Расход электроэнергии на отопление муниципальных объектов -             11,51 млн. руб.;

2. Расход тепловой энергии (централизованное отопление) - 10,375 млн. руб.;

3. Расход электроэнергии на освещение населённых пунктов - 5,125 млн. руб.;

4. Расход электроэнергии на внутреннее освещение и иные устройства (оборудование, оргтехника, бытовые приборы и т. п.) муниципальных объектов - 4,558 млн. руб.;

5. Расход твёрдого топлива - 0,815 млн. руб.;

6. Расход ГВС - 0,773 млн. руб.;

7. Расход природного газа - 0,663 млн. руб.;

8. Расход ХВС – 0,446 млн. руб.

Существующая система учёта энергоресурсов не позволяет   точно соотнести количество электрической энергии по категориям потребления. На некоторых объектах установлены приборы раздельного учёта, но в большинстве зданий образования и культуры учёт электроэнергии не раздельный.   В Программе для расчёта   потребления   электроэнергии на отопление зданий были использованы «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий". Через сопоставление данных раздельного учёта с расчётным показателем, был определён коэффициент, позволяющий с допустимой вероятностью, определить   количество электроэнергии   на отопление здания с нераздельным учётом.	Исходя из ёмкости выше перечисленных затрат определены основные направления планирования и разработки мероприятий: 				1. Перевод отопления от электрических источников на альтернативное энергоэффективное;

2. Сокращение    потерь    тепловой    энергии    через    модернизацию внутренних систем отопления с установкой приборов учёта; 					3. Модернизация уличного освещения; 								4. Модернизация внутренних систем   электроснабжения с   заменой	средств   управления, источников   освещения, отдельных   единиц оборудования на энергосберегающие;

5. Перевод отопления зданий МБОУ "Тирянская ОШ", Шестаковский  филиал  МБОУ  "Соловьёвская  основная  школа", МБОУ "Рыжковская средняя школа"  на отопление  от  газового оборудования.

6. Модернизация внутренних систем отопления и газового оборудования. Разработка   и   детализация   мероприятий   приведены   в   Разделе   3 Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от  23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования  -    основополагающие цели настоящей программы.

Основные задачи по достижению данных целей:

1. Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов   и   воды   в   бюджетных    учреждениях    муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей;							2. Снижение   финансовой    нагрузки    на   бюджет   муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду;

3. Реализация   мероприятий   энергосбережения   и   энергетической   эффективности    с одновременным   повышением   эффективности, снижением  потерь  ресурсов,  обновлением  основных  фондов  при эксплуатации  административных  зданий, инженерных систем, иных объектов муниципальной собственности.

Выполнение   первых двух задач целиком и полностью зависит от реализации мероприятий Программы, т.  е. реализации задачи  №3 – через выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, конкретизированных в Таблице 10. Целевые показатели программы, которые изложены в Приложении №1,  определены    с    учётом     мероприятий     Программы,      параметров административных     зданий    и     многоквартирных     жилых     домов,	муниципальных   автотранспортных    средств,    количества    персонала муниципальных учреждений и абонентов указанного жилья, на основании	расчёта   снижения    потребления    энергетических   ресурсов.   Вопросы энергосбережения и энергоэффективности жилого фонда на данном этапе решаются   Региональной программой   капитального   ремонта   общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы.

В общем   виде   цель   Программы   для   муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области может быть сформулирована в    следующем     виде: обеспечение     энергетических     потребностей муниципального    образования     при      целесообразно    минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.

Планирование мероприятий муниципальной Программы основано на   снижении самых   неэкономичных затрат на приобретение ТЭР. Мероприятия программы сосредоточены, прежде всего, на обеспечение энергосбережения и энергоэффективного использования ресурсов в бюджетной сфере муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в пределах гарантированных   финансовых средств.

В условиях дефицита   средств   бюджета, в настоящей Программе планируется реализация следующих мероприятий:

1. Ремонт и модернизация (замена) оборудования, элементов инженерных систем зданий, модернизация уличного освещения:

- модернизация уличного освещения в Кардымовском городском и сельских поселениях;

-  модернизация   внутренних   систем   электроснабжения   с   заменой средств   управления, источников    освещения, отдельных    единиц оборудования на энергосберегающие, в части светильников с лампами накаливания на светодиодные в зданиях Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской.

2. Организационные (нетехнические) способы снижения потребностей в энергоресурсах, управление    спросом, пропаганда     энерго   -   и ресурсосбережения.

На реализацию остальных направлений энергосберегающей деятельности, выявленных и указанных в Разделе 1 Программы необходимы значительные средства, несопоставимые с бюджетными возможностями муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области.	В 2018 году за счёт средств инвестора выполнена   Реконструкция   электрической   котельной МБОУ "Рыжковская средняя общеобразовательная школа" Кардымовского района Смоленской области с установкой газовой блочно - модульной котельной.    В    состав    мероприятий    Программы не   включались   мероприятия бюджетных    учреждений    и     муниципальных   образований     сельских поселений, решаемые через соответствующие индивидуальные программы этих организаций, а также во избежание усложнения и дублирования изложения Программ и отчётности по ним, за исключением значимых.	Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, как рациональное их использование. Энергосбережение является приоритетом развития экономики района и без широкой разъяснительной компании невозможно. Механизмы   воздействия   пропаганды   энергосбережения: средства массовой информации, реклама, интернет, вовлечение аудитории, печатная продукция, курсы    повышения    квалификации    в     части   обучения энергосберегающим приемам и методам хозяйствования, рассмотрения типовых мероприятий, проведение системы мониторинга по соблюдению экономии ресурсов. В пределах настоящей Программы предусматривается ряд мероприятий, которые изложены в Таблице 9 Программы.

Мероприятия второй группы (в т. ч. организационные).

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Период внедрения | Объём финанси - рования | Источник финанси - рования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Активная пропаганда энерго - и ресурсосберегающего образа жизни, сокращения непроизводительных потерь | Постоянно | - | - |
| потребления ресурсов |  |  |  |
| 2. Назначение в бюджетных учреждениях ответственных за контроль расхода энергоносителей, проведения мероприятий по энергосбережению | 2018 - 2021 | - | - |
| 3. Повышение квалификации ответственных за энергосбережение | Ежегодно | - | - |
| 4. Совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения | Постоянно | - | - |
| 5. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания инженерных систем, отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес | Постоянно | - | - |
| 6. Зональная децентрализация включения освещения | Постоянно | - | - |
| 7. Назначение ответственных за контроль включения - отключения инженерных систем | 2018 - 2019 | - | - |
| 8. Организация работ по эксплуатации инженерных систем | Постоянно | - | - |
| 9. Ведение разъяснительной работы с учащимися и сотрудниками, населением по вопросам энергосбережения | Постоянно | - | - |
| 10. Проведение периодических энергетических обследований, составление и корректировка энергетических паспортов, постоянный мониторинг энергопотребления | По установ ленным срокам | - | Иные средства |
| 11. Агитационная работа, таблички о необходимости экономии воды, энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных дверей | Постоянно | - | - |
| 12. Введение системы поощрения работников за снижение потерь топлива, электрической и тепловой энергии, воды с одновременным введением мер административной ответственности за неэффективное потребление (использование) энергоресурсов | 2019 | - | - |
| 13. Проведение периодических «рейдов» проверки эффективности потребления энергоресурсов | 1 раз в ½ года с 2019 | - | - |
| 14. Повышение технических знаний в вопросах экономии энергии отдельных категорий персонала бюджетных организаций на примере тех организаций, которые добились наивысших показателей экономии энергоресурсов | Постоянно | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Финансовое обеспече ние реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стои - мостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 г. |
| 1 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в здании Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области | Бюджет МО | 20,000 | 1769 | кВт*ч | 12,383 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 20,000 | Х | Х | 0,605 |
| 2 | Модернизация уличного освещения с заменых светильников на светодиодные в Кардымовском городском поселении | Средства инвестора | 1311,565 | 215844 | кВт*ч | 1612,35 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 1311,565 | Х | Х | 1612,35 |
| 3 | Реконструкция электрической котельной МБОУ "Рыжковская средняя школа" с установкой газовой блочно – модульной котельной | Средства инвестора | 5758,000 | 63477 | кВт*ч | 526,86 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 5758,000 | Х | Х | 526,86 |
| 4 | Замена 23 - х ртутных ламп 250 Вт и 7- и 100 Вт в светильниках уличного освещения в н. п. Тюшинского сельского поселения, на 20 свето диодных Ecola High Power 80 Вт | Бюджет СП | 99,978 | 3098 | кВт*ч | 25,71 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 99,978 | Х | Х | 25,71 |
| 5 | Замена 24 - х ртутных ламп 250 Вт в светильниках уличного освещения в н. п. Мольковского сельского поселения, на 24 свето диодных Ecola High Power 80 Вт 80 Вт* | Бюджет СП | 93,313 | 1771 | кВт*ч | 14,70 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 93,313 | Х | Х | 14,70 |
| 6 | Разработка ПСД " Перевод на индивидуальное газовое отопление 18 - ти квартирного жилого дома" по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, д. Смогири | Бюджет СФ Бюджет СП бюджет СП | 271,500 14,300 14,300 | Х Х | Х Х |  |
|  | Итого по мероприятию: |  | 285,800 |  |  |  |
| 7 | Перевод на индивидуальное газовое отопление 18 - ти квартирного жилого дома" по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, д. Смогири Бюджет СП бюджет СП | Бюджет СФ Бюджет СП бюджет СП | 4176,700 219,825 | Х Х Х | Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х |  |
|  | Итого по мероприятию: |  | 4396,525 | Х | Х |  |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: |  | 11965,18 | Х | Х | 2192,00 |
|  | бюджет субъекта федерации | Бюджет СФ | 4448,20 | Х | Х | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования бюджет сельских поселений средства инвестора | Бюджет МО | 20,00 | Х | Х | 12,48 |
|  | бюджет сельских поселений | Бюджет СП | 427,42 | Х | Х | 40,41 |
|  | средства инвестора |  | 7069,565 | Х | Х | 2139,209 |
| 2019 г. |
| 1 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в здании Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области | Бюджет МО | 20,000 | 1769 | кВт*ч | 12,383 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 20,000 ,, | Х | Х | 12,383 |
| 2 | Модернизация уличного освещения с заменых светильников на светодиодные в Кардымовском городском поселении | Средства инвестора | 1311,565 | 215844 | кВт*ч | 1612,35 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 1311,565 | Х | Х | 1612,35 |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: |  | 1331,565 | Х | Х | 1624,733 |
|  | бюджет субъекта федерации | Бюджет СФ | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | бюджет муниципального образования | Бюджет МО | 20,00 | Х | Х | 12,383 |
|  | бюджет сельских поселений | Бюджет СП | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | средства инвестора |  | 1311,565 | Х | Х | 1612,350 |
| 2020 г. |
| 1 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в зданиях Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области | Бюджет МО | 20,000 | 1769 | кВт*ч | 12,383 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 20,000 | Х | Х | 12,383 |
| 2 | Модернизация уличного освещения с заменых светильников на светодиодные в Кардымовском городском поселении | Средства инвестора | 1311,565 | 215844 | кВт*ч | 1612,350 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 20,000 | Х | Х | 12,383 |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: |  | 1331,565 | Х | Х | 1624,733 |
|  | бюджет субъекта федерации | Бюджет СФ | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | бюджет муниципального образования | Бюджет МО | 20,00 | Х | Х | 12,383 |
|  | бюджет сельских поселений | Бюджет СП | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | средства инвестора |  | 1311,565 | Х | Х | 1612,350 |
| 2021 г. |
| 1 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в зданиях Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области | Бюджет МО | 20,00 | 1769 | кВт*ч | 12,38 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 20,000 | Х | Х | 12,383 |
| 2 | Модернизация уличного освещения с заменых светильников на светодиодные в Кардымовском городском поселении | Средства инвестора | 1311,565 | 215844 | кВт*ч | 1612,35 |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: |  | 1331,565 | Х | Х | 1624,733 |
|  | бюджет субъекта федерации | Бюджет СФ | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | бюджет муниципального образования | Бюджет МО | 20,00 | Х | Х | 12,383 |
|  | бюджет сельских поселений | Бюджет СП | 0,00 | Х | Х | 0,000 |
|  | средства инвестора |  | 1311,565 | Х | Х | 1612,350 |
| Всего по Программе |  |  | 15959,876 | Х | Х | 7066,201 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта федерации | Бюджет СФ | 4448,200 | Х | Х | 0,000 |
|  | бюджет муниципального образования | Бюджет МО | 80,000 | Х | Х | 49,532 |
|  | бюджет сельских поселений | Бюджет СП | 427,416 | Х | Х | 40,410 |
|  | средства инвестора |  | 11004,260 | 937029 | Х | 6976,259 |

Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива, в настоящее время, в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким износом бюджетных транспортных средств и отсутствием на территории   муниципального   образования   заправочных   станций   с экономными видами топлива (газ, электроэнергия).

3.1 Ожидаемые результаты Программы.

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модернизация уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в Кардымовском городском поселении | 863376 | кВт*ч | 6449,40 |
| 2 | Реконструкция электрической котельной МБОУ Рыжковская средняя школа" с установкой газовой блочно - модульной котельной | 729981 | кВт*ч | 6058,842 |
| 3 | Замена 23 - х ртутных ламп 250 Вт и 7- и 100 Вт в светильниках уличного освещения в н. п. Тюшинского сельского поселения, на 20 светодиодных Ecola High Power, 80 Вт | 13223 | кВт*ч | 109,751 |
| 4 | Замена 24-х ртутных ламп 250 Вт в светильниках уличного освещения в н. п. Мольковского сельского поселения, на 24 светодиодных Ecola High Power 80Вт | 11971 | кВт*ч | 99,359 |
| 5 | Разработка ПСД и Перевод на индивидуальное газовое отопление 18 - ти квартирного жилого дома" по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, д. Смогири | средства населения |  | 1008,282 |
| 6 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в зданиях Администрации муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области | 5307 | кВт*ч | 44,048 |
|  | Итого, природного газа: | 99 | м³ | 1,815 |
|  | Итого, электроэнергии: | 1625627 | кВт*ч | 12776,083 |
|  | Итого средств населения по оплате коммунальных услуг: |  |  | 1008,282 |
|  | Всего: |  |  | 13784,365 |

Экономия всех видов энергетических ресурсов от внедрения   энергосберегающих мероприятий определена согласно данных по отдельным этапам (Таблица 10) за весь период   реализации   мероприятий муниципальной программы в натуральном и стоимостном выражении, с учётом сопоставимых    условий.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет        15959,876 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета субъекта федерации - 4448,200 тыс. руб.,

- средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 80,000 тыс. руб.,

- средства бюджета сельских поселений - 427,416 тыс. руб.,       - средства внебюджетных источников  (далее  средства инвестора)     - 11004,260тыс. руб.,

с распределением по периодам:

2018 год- 11965,181 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета субъекта федерации - 4448,200 тыс. руб.,

- средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – 20,000 тыс. руб.,

- средства бюджета сельских поселений -  427,416 тыс. руб.,      - средства инвестора -	7069,565 тыс. рублей;

2019 год - 1331,565 тыс. рублей, из них:

-  средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – 20,000 тыс. руб.,

- средства инвестора -	1311,565 тыс. рублей;

2020 год - 1331, 565 тыс. рублей, из них:

-  средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 20,000 тыс. руб.,

- средства инвестора -	1311,565 тыс. рублей;

2021 год -  1331,565 тыс. рублей, из них:

-  средства бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - 20,000  тыс. руб.,

- средства инвестора -	1311,565  тыс. рублей.

Финансирование   мероприятий     данной программы    планируется в условиях жёсткой экономии бюджетных средств, с привлечением инвестиций энергосервисных предприятий.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Общее    руководство    по    реализации    Программы    возлагается   на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Последовательность реализации комплекса мероприятий Программы:

1.  Выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

2.  Ежегодная подготовка отчета о реализации Программы и обсуждение     достигнутых результатов.  Формы отчётов (Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства   и   муниципального образования, организаций, осуществляющих   регулируемые   виды   деятельности, и отчетности о ходе их реализации", приложения №3 и №4 Программы;

3. Ежегодная     корректировка     Программы    с     учетом    результатов     Программы за предыдущий период и с учетом изменения выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Администрации Смоленской    области, Администрации   муниципального   образования «Кардымовский район» Смоленской области в сфере энергосбережения и повышения   энергетической   эффективности, в   том   числе изменение требований   к   Программе.  И   на основании выявленных в результате энергетических   обследований   проблем   в   части    энергосбережения, требующих их устранения.